СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 Раздел ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| 1.1 | Состав проектных материалов | 5 |
| 1.2 | Нормативно-правовые и организационные основания разработки проекта | 6 |
| 1.3 | Цели и задачи территориального планирования | 13 |
| 1.4 | Планировочная организация территории | 15 |
| 1.5 | Экономическое развитие, изменение численности населения и трудовых ресурсов | 23 |
| 2 Раздел МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
| 2.1 | Основные мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий | 37 |
| 2.2 | Мероприятия по развитию общественных территорий и общественного центра | 40 |
| 2.3 | Основные мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха | 47 |
| 2.4 | Основные мероприятия по развитию и реорганизации производственных территорий | 57 |
| 2.5 | Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 62 |
| 2.6 | Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 70 |
| 2.7 | Основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 92 |
| 2.8 | Основные мероприятия по комплексному благоустройству территории сельского поселения | 97 |
| 2.9 | Основные мероприятия по охране объектов культурного наследия сельского поселения | 98 |
| 2.10 | Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана поселения | 107 |
| Приложения |
|  | Схема функционального зонирования. Основной чертеж |  |
|  | Схема транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схема инженерной инфраструктуры |  |

Введение

«Генеральный план сельского поселения Куликовский сельсовет» Лебедянского района Липецкой области выполнен ГУП «Архитектурно-планировочным бюро» Белгородской области на основании договора № 1 от 23.11.2011 года.

В работе использовались материалы: «Схема территориального планирования Лебедянского муниципального района Липецкой области», выполнена согласно Муниципальному контракту от 10.08.2009г. № 7102 между Администрацией Лебедянского муниципального района и Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский государственный научно-исследовательский  и проектный институт Урбанистики» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»), которая является документом территориального планирования муниципального района и основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования. Схемой определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий района в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

При осуществлении территориального планирования Лебедянского района учтены интересы Российской Федерации и Липецкой области по реализации полномочий федеральных и региональных органов государственной власти. Схемы территориального планирования Липецкой области, Программы социально-экономического развития Лебедянского района на 2009-2012 годы, Стратегического плана Социально-экономического развития Лебедянского района до 2020 года.

В качестве исходных данных для проектирования использованы официальные данные и сведения, полученные по запросам в управлении архитектуры городского поселения «Поселок Лебедянь», Лебедянского района и других районных организациях, а также выбранные из статистических сборников Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области и других градостроительных проектов, выпущенных ранее.

Проект «Генерального плана сельского поселения Куликовский сельсовет» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» и др.

Заказчик – администрация сельского поселения Куликовский сельсовет Лебедянского муниципального района Липецкой области.

Генеральный проектировщик - ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» Белгородской области.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, предъявляемыми для разработки современной градостроительной документации на уровне муниципальных образований.

В составе «Генерального плана сельского поселения Куликовский сельсовет» выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок – 2031 год;

- первая очередь – 2016 год;

- перспектива – 2031-2041 годы.

1 РАЗДЕЛ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

| Том I | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Куликовского сельского поселения CD-диск с материалами для согласования и публикации |  |
| --- | --- | --- |
| Альбом I | Графические материалы по обоснованию проекта генерального плана Куликовского сельского поселения |  |
| 1.1 | Схема размещения Куликовского сельского поселения в системе расселения. М 1:100000 |  |
| 1.2 | Схема современного использования территории и планировочных ограничений. М 1:10000 |  |
| 1.3 | Схема комплексной оценки территории. М 1:10000 |  |
| 1.4 | Предложения по территориальному планированию. Схема функционального зонирования. М 1:10000 |  |
| Том II | Предложения по территориальному планированию Куликовского сельского поселения |  |
| Альбом II | Генеральный план Куликовского сельского поселения (графические материалы) |  |
| 2.1 | Схема функционального зонирования. Основной чертеж. М 1:10000 |  |
| 2.2 | Схема транспортной инфраструктуры территории М 1:10000 |  |
| 2.3 | Схема инженерной инфраструктуры М 1:10000 |  |
| Том III | Исходные данные (хранится в архивном экземпляре ГУП «АПБ») |  |

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА.

Проект «Генерального плана сельского поселения Куликовский сельсовет» Лебедянского района Липецкой области выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.,

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»,

- СНиП II-97-76 «Генеральные планы селькохозяйственных предприятий»,

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»,

- Закон Липецкой области от 9 апреля 2009 г. N 262-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области".

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

В качестве исходных данных для проектирования использованы официальные данные и сведения, полученные по запросам в районные организации, также использованы официальные источники информации, характеризующие количественные и качественные показатели по основным направлениям градостроительного развития территории Куликовского сельского поселения.

В качестве картографической подосновы принята цифровая топографическая съемка в границах Куликовского сельского поселения в М 1:10000 .

Генеральный план  сельского поселения Куликовский сельсовет Лебедянского района Липецкой области  реализуется в границах данного сельского поселения.

Территориальное планирование Куликовского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

Генеральный план Куликовского сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселения разрабатываются с учётом положений утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также схем территориального планирования муниципальных районов.

Целью разработки генерального плана поселения, является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной задачей генерального плана является выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Документация по генеральному плану подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий; развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; выделения элементов планировочной структуры; установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; для выделения элементов планировочной структуры; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, областного, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Липецкой области определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесение в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

Целью разработки генерального плана поселения, является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сокращения и условные обозначения:

тыс.    -   тысяча

млн.    -   миллион

м         -   метр

м2       -   квадратный метр

м3       -   кубический  метр

т          -   тонна

га         -   гектар

руб.     -   рубль

р.         -   раз

г.         -   год

н/д      -    данные не предоставлены

0,0       -   небольшая величина

СЗЗ     -  санитарно-защитная зона

ГЛФ   -   государственный лесной фонд

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Существенное влияние на разработку планировочных решений оказывает действие новых требований законодательства в области градостроительства, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности и другие правовые нормы гражданского общества.

Генеральный план Куликовского сельского поселения определяет базовые основы его перспективного развития на определенный расчетный срок генерального плана на 20 лет - до 2031 года и за расчетный срок на 30 лет – до 2041 года.

Разработка генерального плана Куликовского сельского поселения и его развитие в границах  муниципального района заключается в создании дальнейших планировочных возможностей повышения эффективности управления развитием территории сельского поселения за счет принятия обоснованных решений, которые должны способствовать:

  - улучшению условий жизнедеятельности населения сельского поселения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию. Инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития;

  - своевременному решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития сельского поселения;

  - взаимному согласованию интересов сельского поселения с соответствующими интересами муниципальных образований и сельских поселений в районе;

  - градостроительному регулированию использования территории сельского поселения и прилегающей части района в части использования расположенных в ней объектов недвижимости и рационального планирования, размещения новых объектов недвижимости используя административные и экономические возможности;

  - снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель территориального планирования состоит в максимально эффективном использовании внутреннего потенциала района, для которого разрабатывается этот документ, и усилению ее позиции среди других РФ при одновременном существенном улучшении качества жизни проживающего населения.

Основными задачами территориального планирования Куликовского сельского поселения является определение возможностей и характера:

  - развития рационального пространственного каркаса;

  - перспективного функционального районирования;

  - планировочного зонирования;

  - применяемых мер восстановления, сохранения и использования (охраны) и воспроизводства потенциала  природных ресурсов;

  - развития социальной и производственной инфраструктуры на основе использования современных передовых технологий;

  - развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

- развития транспортных и других инженерных инфраструктур.

- благоприятная экологическая ситуация;

- доступное разнообразие мест приложения труда;

- высокий уровень инженерного обустройства поселения;

- повышение уровня социально-культурного обслуживания населения;

- обеспечение безопасности проживания населения.

- усиление центральных функций сельского поселения в районе.

Таким образом, достижение основной цели должно способствовать созданию устойчивого развития поселения на основе согласованного рационального его развития с учетом сохранения и создания благоприятной среды жизнедеятельности для современного и будущего населения, обеспечивая благоприятные условия социального и экономического развития общества.

1.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

МО «Лебедянский муниципальный район» расположен в северо-западной части Липецкой области. Граничит на западе с Тульской областью, на севере – с Данковским и Лев-Толстовским районами, на востоке – с Добровским районом, на юге и юго-востоке – с Задонским и Липецким районами, на юго-западе – с Краснинским районом.

Сельское поселение Куликовский сельсовет расположен в юго-западной части Лебедянского района.

Граничит с  сельскими поселениями: Большепоповским, Докторовским, Павловским, сельсоветами, через р. Дон с Троекуровским сельсоветом и Краснинским районом.

Площадь муниципального образования  составляет 67,3  кв. км.

В границах Куликовского сельского поселения находятся следующие населенные пункты: села Куликовка Вторая, Донские Избищи, деревни Дубровка, Ключи, Куликовка Первая, Степановка, Парлово. Численность населения Куликовского сельского поселения составляет  780 чел.

Границы территории Куликовский сельсовет определены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. N 126-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области".

Выгодное географическое положение Куликовского сельского поселения и наличие значительного природно-ресурсного потенциала являются определяющими факторами его социально-экономического развития.

Втора́я Кулико́вка (2-я Кулико́вка) — административный центр Куликовского сельского поселения.

В развитии планировочного каркаса планируется создать 2 подрайона с центрами в с. 2-я Кулико́вка, с. Донские Избищи, которые обеспечат формирование в границах их территорий социальных кластеров, необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения. Развитие планировочных подрайонов осуществляется путем совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры, создания природоохранных зон, зон памятников истории и культуры, рекреационных зон.

Основные планировочные оси Куликовского сельского поселения проходят вдоль транспортных магистралей - автодорог регионального и местного значения.

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию Куликовского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

1. К числу положительных факторов, способствующих  дальнейшему развитию, относятся:

- Благоприятное  географическое положение в непосредственной близости от районного центра – г. Лебедянь.

- Удобное транспортное сообщение между населенными пунктами района и связь с областным центром – г. Липецк.

- Градостроительно освоенные территории населенных пунктов расположены, преимущественно, вдоль основных планировочных осей и тяготеют к г. Лебедянь,

- В поселении наблюдается значительное преобладание сельскохозяйственных земель над землями других категорий.

- По территории поселения проходят магистральные инженерные коммуникации.

- В поселении сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка.

- Поселение обладает туристическо-рекреационными ресурсами.

2.  Сдерживающими развитие факторами являются:

- Часть населенных пунктов находится в зоне затопления расчетным паводком 1% обеспеченности.

- Часть населения проживает в неблагоприятных условиях:

- в аварийном и ветхом жилом фонде,

- в жилом фонде, не имеющим благоустройства (водопровода, канализации),

- Практически все населенные пункты поселения не имеют утвержденной границы. Необходимо дать предложения по установлению границ населенных пунктов.

### Проектная планировочная организация территории

Проектные предложения по планировочной организации территории Куликовского сельского поселения характеризуют целесообразность, удобство, гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения.

Планировочная структура поселения решена с учетом существующей ситуации, планировочных ограничений и результатов комплексного многофакторного анализа развития территории.

Основа планировочной структуры территории поселения – это сложившийся природный и урбанизированный каркас территории.

Природно-экологический каркас территории поселения формируется с целью обеспечения экологически устойчивого развития территории. Он представляет собой сформировавшуюся естественным путем систему непрерывных природных комплексов, состоящих из особо охраняемых природных территорий  и экологических коридоров вдоль наиболее крупных рек и их притоков, водоемов, включая водоохранные зоны и пойменные земли. Важной составляющей природно-экологического каркаса являются лесные массивы (на землях лесного фонда), луга, болота, речные долины.

Урбанизированный каркас формируется следующими главными структурными элементами – планировочными осями, сформированными:

- транспортными составляющими: железнодорожной магистралью и автомобильными дорогами;

- коридорами инженерных коммуникаций;

- урбанизированными зонами, в состав которых входят стабильные планировочные узлы, сформированные на основе существующих населенных пунктов;

- производственными зонами.

Предложения и мероприятия по организации территории и планировочной структуре Куликовского сельского поселения в составе графических материалов представлены на чертеже «Схема функционального зонирования. Основной чертеж» с учетом устойчивого развития территории Куликовского сельского поселения направлены на следующее:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории сельского поселения

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов должно быть ориентировано в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей населенных пунктов.

- Изменение границ следующих населенных пунктов с учетом перспективного градостроительного освоения: с. Донские Избищи.

Потребуются дополнительные территории под их развитие.

Увеличение земель населенных пунктов будет происходить за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Территориальное развитие остальных населенных пунктов происходит в существующих границах.

Куликовское сельское  поселение обладает сравнительным экологическим благополучием. В сочетании с богатым национально-культурным наследием оно может стать преимуществом для развития сферы туризма и рекреации. Сохранение экологического равновесия на территории поселения связано с сохранением земель лесного фонда, которые имеют природоохранное и средообразующее значение, земель охраняемых территорий и объектов.

Рекреационные зоны местного значения развиваются с учетом имеющихся природных факторов: рек, прудов, лесных массивов.

На территории Куликовского поселения частично расположен памятник природы регионального значения – «Низовья Куймани».

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктур (дороги с усовершенствованным покрытием).

- Развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения.

- Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

- Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников как федерального, так и регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

### Функциональное зонирование территории

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Выделены следующие функциональные зоны:

- зона населенных пунктов (жилая);

- производственная;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования (садоводства, сельхозпроизводители);

- специального назначения.

Зоны населенных пунктов (жилая)

Для развития населенных пунктов выделены территории в существующих границах поселений. Увеличение земель населенных пунктов: с. Донские Избища будет происходить за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Производственные территории требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозабора;

- энергообеспечения;

- очистных сооружений канализации.

Рекреационные зоны

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых рекреационных зон. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. Природные условия Лебедянского района, наличие ценных природных экосистем и объектов способны обеспечить рекреационные потребности, как местного населения, так и приезжающих в район туристов.

Особенно привлекательные зоны развития туризма и рекреации расположены:

- на территории лесного фонда в районе села  Донские Избищи.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения  в соответствии с действующими нормативами. Территории зон определены с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ.

Объекты специального назначения, размещенные в зоне:

- кладбища;

- скотомогильники;

- полигон ТБО;

- санкционированные свалки.

1.5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Стратегические перспективы и направления развития Куликовского сельского поселения должны определяться дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося социально-экономического комплекса.

Основными направлениями экономического развития Куликовского сельского поселения являются сельское хозяйство, промышленное производство, сфера обслуживания, малое предпринимательство, привлечение внешних и внутренних инвестиций в промышленный и аграрный сектор экономики, что позволит провести реконструкцию предприятий и повысить конкурентоспособность местных производителей.

В связи с тем, что невозможно развивать сразу все направления, а существует возможность развивать их последовательно (начиная с какого-то этапа), или развитие одного направления создает возможность развитию другого, составлен перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических направлений, которые учтены  при текущем и перспективном планировании:

  - АПК следует развивать в основном по направлениям животноводства, птицеводства, растениеводства и взаимоувязывать с внутренним потреблением, связанным с развитием перерабатывающей промышленности.

  - Для устойчивого развития сельских территорий следует привлекать малый бизнес и максимально мобилизовать внутренние ресурсы.

  - Для реализации средних и крупных проектов следует максимально мобилизовать ресурсы района (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае нехватки таковых привлекать областные и федеральные.

  - Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего предпринимательства, создать фонды и союзы поддержки малого и среднего бизнеса (кредитные союзы и т.п.).

  - Для создания развитой социальной инфраструктуры следует максимально мобилизовать все возможные ресурсы (средства местного, областного и федерального бюджетов) и использовать все имеющиеся инвестиционные инструменты.

  - В настоящий момент назрела необходимость информационной поддержки развития. Мобилизованный информационный ресурс будет использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).

  - Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения.

Основные прогнозные параметры социально-экономического развития сельского поселения  принимаются исходя из следующего:

- улучшение демографической ситуации, увеличение численности населения, в особенности трудоспособного, за счет улучшения показателей естественного воспроизводства населения (повышения рождаемости, снижения смертности) и увеличения миграционного прироста населения;

- создание благоприятных условий жизнедеятельности населения за счет улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства, качества предоставляемых услуг, состояния дорог и работы общественного транспорта, решения жилищных проблем, обеспечения безопасности жизни, сокращения правонарушений;

- повышение уровня доходов и занятости населения, сокращение уровня бедности населения;

- развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе, перспективных видов промышленного производства и других видов экономической деятельности;

- развитие малого и среднего бизнеса.

Все более значительный вклад в экономику вносит малое предпринимательство. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет создать новые рабочие места, обеспечить постоянный источник дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей.

Демография.

Демографическая ситуация.

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса, которые приносят определённые плоды. Однако демографический спад в нашей стране происходил на протяжении более полутора десятка лет и для восстановления естественного воспроизводства населения, а тем более для достижения положительного естественного прироста даже при условии дальнейшего стабильного повышения уровня жизни населения потребуется не менее продолжительный промежуток времени.

На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, в которых вывод один - демографическая ситуация в целом по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится. Так в ближайшие 15 лет ожидается сокращение населения России на 13-14 млн. чел., что составит примерно 9% от уровня населения 2000 года. Это влечет за собой неизбежное старение населения со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценкам «Центра демографии и экологии человека» пик абсолютной убыли трудоспособного населения по РФ и ЦФО ожидается на 2015-2016г.г. Так, в 2015-2016г.г. численность населения в трудоспособном возрасте по отношению к 2014 году составит по ЦФО 90% при условии сохранения современных объемов миграции.

Анализ численности населения по половозрастным группам показывает, что наиболее многочисленными являются группы населения в возрасте 15-19 лет (7,7%), 30-34 года (6,9%), 35-39 лет (7,1%), 40-44 года (8,3%), 45-49 лет (8,3%), 50-54 года (7,1%), 65-69 лет (7,0%), а также 70 и более лет (11,6%). Малочисленны группы населения 0-4 года (4,4%), 5-9 лет (4,9%), 20-24 года (4,8%), что может отрицательно повлиять на уровень рождаемости в перспективе.

### Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения как главной производительной силы общества. Для Лебедянского района Липецкой области демографическая проблема является одной из наиболее острых.

Основная часть территории Лебедянского района  - сельская местность. Поэтому именно процессы в сельской системе расселения во многом определяют облик территории муниципального образования в настоящем и в будущем.

Сельское расселение сложилось в результате процессов постепенного заселения современной территории района начиная с первой половины 17 века, различных типов хозяйственного освоения, путём сложной трансформации сети сельских населенных пунктов.

Наибольшая густота сети сельских населённых пунктов наблюдается вдоль основных водных артерий Лебедянского района – реки Дон и Красивая Меча. Остальная часть территории относительно равномерно заполнена средними по величине населёнными пунктами, при этом густота сельской системы расселения уменьшается с северо-запада на юго-восток.

Процесс снижения численности сельского населения характерен только для отдельных сельских поселений. Хотя общая численность сельского населения в районе постепенно сокращается, что обусловлено как естественной убылью, так и миграциями в городские поселения Липецкой области и за её пределы.

Оценка процессов формирования системы расселения Лебедянского района в период, показывает, что наиболее устойчивыми в демографическом отношении оказались те сёла, где сохранились крупные сельскохозяйственные организации. Численность населения всегда более стабильна в тех населённых пунктах, где есть рабочие места – на территориях, где бывшие совхозы и колхозы приходили в упадок, начиналась постепенная деградация системы расселения.

### На сегодняшний день в 5 сельских населённых пунктах отсутствует постоянное населения (д. Красивая Меча, д. Покровка, д. Калиновка, д. Семицкое, д. Волотовские Озерки).

Показатели естественного прироста в Лебедянском районе в целом соответствуют средне-областным показателем с незначительными отклонениями в различные годы. Смертность превышает рождаемость в 1,75 раза. В среднем за последние 4 года, рождаемость составляла 9,95чел/1000чел. и имела тенденцию к увеличению; показатель смертности снижался и составил в среднем 17,3 чел/1000чел; естественный прирост (отток) колебался на уровне -7,4 чел/1000чел. В среднем за последние 4 года в год рождалось 465 человек, умирало 824 чел.

### На начало 2007 г. численность населения района составила 43,2 тыс. человек, в т.ч. городское население - 21,6 тыс. рублей (50%). Доля трудоспособного населения на конец 2006 г. составила 22,8 тыс. человек, из них занято в экономике 14,4 тыс. человек. Доля молодежи (от 14 до 30 лет) в общей численности населения на начало 2007 г. 22,0%, или 9,5 тыс. человек. Практически необратимым стало старение населения. Доля населения старше трудоспособного возраста на конец 2006 г. составила 26,9% (11,6 тыс. человек). Более высокая доля пожилого населения при прочих равных условиях будет определять и более высокую величину общего коэффициента смертности.

| Показатель | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население района (тыс. чел.) | 45,5 | 44,6 | 43,9 | 43,2 | 37,6 |

### Несмотря на некоторое улучшение демографической ситуации в Лебедянском районе (снижение смертности в среднем за 5 последних лет на 3,3%; увеличение числа родившихся на 8,7%), продолжается сокращение численности населения вследствие естественной убыли - 8,3 на 1000 чел. С 2002 г. начал расти общий коэффициент рождаемости в районе: 2002 г. - 9,4 чел. на 1000 населения, 2006 г. - 11,6 чел. на 1000 населения.

### Вместе с тем в демографической ситуации района наметились некоторые положительные моменты.

### Наметилась тенденция к росту рождаемости за пять последних лет на 8,7%, снижение смертности на 3,3%.

### Анализ показателей естественного движения населения и его миграционной активности позволяет прогнозировать численность населения в 2020 году - 37,6 тыс. человек (оптимистический прогноз).

### Основными показателями, используемыми для характеристики рынка труда в условиях рыночной экономики, выступают численность занятых с распределением ее по отраслям и сферам экономики и численность безработных.

#### Более 49% занятых в экономике района приходится на промышленные предприятия. Наблюдается динамика роста. При этом снижается число занятых в сельском хозяйстве.

#### Обобщение прогнозируемой динамики демографических показателей населения района к 2020 году позволяет предположить, что:

#### - возрастет нагрузка на лиц трудоспособного возраста вследствие изменения возрастной структуры населения района,

#### - увеличится спрос на социальные гарантии со стороны пожилого населения,

#### - работодателям необходимо изучать потребности в кадрах,

- миграционный фактор в условиях прогнозируемой естественной убыли населения, вызванной низкой рождаемостью и высокой смертностью, следует рассматривать в качестве источника увеличения численности трудового ресурса района.

Для улучшения демографической ситуации в  Липецкой области было запушено ряд программ по повышению демографической ситуации в области: выдачи родовых сертификатов, всеобщей диспансеризации, повышения зарплаты участковым врачам.

### Наиболее значимые результаты реализации первого этапа приоритетного национального проекта "Здоровье" в Лебедянском районе:

### - Рост средней продолжительности жизни на 1,4 года.

### - Снижение естественной убыли населения на 33,8%.

### - Снижение общего коэффициента смертности на 5,3%.

### - Снижение смертности трудоспособного населения на 7,8%.

### - Снижение смертности детей до года на 80%.

### - Снижение показателя первичного выхода на инвалидность взрослого населения на 15,4%.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в районе, общей ситуации в регионе и стране в целом. Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Схемы территориального планирования Лебедянского района, является учёт демографической политики государства. Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития Лебедянского района как территории расширенного промышленного и агропромышленного производства с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Вследствие этого демографический прогноз по району дополняется градостроительной оценкой перспективной численности населения.

С проведением активной государственной демографической политики,  реализацией приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формированием у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и т.п.), улучшением качества и доступности для населения медицинских услуг (в т.ч. для жителей сельской местности) ожидается улучшение демографических показателей: снижение критически высокого коэффициента смертности и повышение рождаемости.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10 чел./тыс.чел. (‰). Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности в трудоспособном возрасте, а также сокращение общего уровня смертности.

Оценки, сделанные на демографических моделях показывают, что если рождаемость в этом поколении останется на уровне 1-1,2 ребенка на женщину, то следующего возрастного максимума в России уже не будет. Если же рождаемость поднимется до 1,8-2 ребенка на женщину, то появится еще один максимум, который резко уменьшит темп снижения численности населения и даст исторический шанс России остаться в числе мировых лидеров по численности населения.

Таким образом, естественная убыль сократится на первую очередь до 0‰, а к расчетному сроку естественный прирост выйдет на величины – 2-3‰.

Улучшение естественных демографических показателей позволит сократить темпы роста доли лиц пенсионного возраста и сохранить численность трудоспособного населения.

Миграционная составляющая является наиболее уязвимой частью демографических прогнозов, так как зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом.

Однако, в соответствие с прогнозом, представленным в «Схеме территориального планирования Липецкой области», Москва, 2006 г., несмотря на абсолютное и относительное снижение общей численности населения, количество городских жителей будет увеличиваться за счет мигрантов. Согласно прогнозу в ближайшие годы отток населения из сельской местности в города, характерный для Липецкой области, будет сопровождаться заметным миграционным притоком из других регионов РФ и ближнего зарубежья. Как развивающийся промышленный, районный и межрайонный центр г. Лебедянь будет являться одной из «точек» социально-экономического роста на территории Липецкой области и за счет этого станет одним из центров притяжения для мигрантов.

В сочетании с активными мерами, направленными на увеличение рождаемости и снижение смертности, это позволит изменить сложившуюся в последнее время тенденцию к сокращению численности населения города на обратную. Предполагается, что в период до расчетного срока проектирования, увеличение численности населения города Лебедянь будет носить устойчивый характер, а численность сельского населения будет стабильной.

Обобщение прогнозируемой динамики демографических показателей населения сельского поселения к 2020 году позволяет предположить, что:

- возрастет нагрузка на лиц трудоспособного возраста вследствие изменения возрастной структуры населения поселения,

- увеличится спрос на социальные гарантии со стороны пожилого населения.

В сложившейся демографической ситуации очень важным фактором в стабилизации численности населения, снижения дефицита трудовых ресурсов  является миграционный прирост.

Актуальность решения вопросов, связанных с развитием внутренней трудовой миграции населения, продиктована следующими факторами:

- потребностью работодателей в рабочей силе;

- недостаточной трудовой мобильностью граждан из-за низкой заработной платы, не позволяющей незанятому населению переехать с целью трудоустройства в другую местность;

- недостаточной  транспортной доступностью участников внутриобластного рынка труда;

Основными направлениями регулирования внутренней трудовой миграции в среднесрочной перспективе  будут:

- использование районного банка вакансий в целях содействия гражданам в трудоустройстве в другой местности;

- информирование населения района	о потребности в кадрах предприятий и организаций;

- создание достойных условий для молодёжи для того, чтобы она оставалась в районе.

Успешная реализация мер по управлению миграционными процессами  предполагает недопущения снижения численности населения трудоспособного возраста,  всё более полное привлечение молодёжи в производственный процесс района, увеличение численности занятых в экономике за счёт молодёжи и открытия новых рабочих мест.

Согласно прогнозу в ближайшие годы отток населения из сельской местности в города, характерный для Липецкой области, будет сопровождаться заметным миграционным притоком из других регионов РФ и ближнего зарубежья. Как развивающийся промышленный, районный и межрайонный центр г. Лебедянь будет являться одной из «точек» социально-экономического роста на территории Липецкой области и за счет этого станет одним из центров притяжения для мигрантов.

В сочетании с активными мерами, направленными на увеличение рождаемости и снижение смертности, это позволит изменить сложившуюся в последнее время тенденцию к сокращению численности населения города на обратную. Предполагается, что в период до расчетного срока проектирования, увеличение численности населения города Лебедянь будет носить устойчивый характер, а численность сельского населения будет стабильной.

Таким образом прогнозная численность населения Лебедянского района составит на 2020г – 49,0 тыс.чел, на 2030 г – 54,0 тыс.чел.

Для Куликовского сельского поселения демографическая проблема является одной из наиболее острых.

На начало 2011 г. численность населения сельского поселения Куликовский сельсовет составила 779 человека. Доля трудоспособного  населения на 01.01.2012 г. составила 381 человек.  Практически   необратимым стало старение населения. Доля  населения  старше трудоспособного возраста на конец 2011г.  составила   183 человек или 23,4%.

Результатом низкой рождаемости и высокой смертности становится постепенное старение населения.

Вместе с тем в демографической ситуации Куликовского поселения наметились некоторые положительные моменты .

Наметилась тенденция к росту рождаемости за пять последних лет на

8,7 % , снижение смертности на 3,3 % .

Динамика численности населения по Куликовскому сельскому поселению за 2007-2011 г.г.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 813 | 791 | 801 | 782 | 779 |
| 2 | Общий прирост |  | +1 | -22 | +10 | -18 | -3 |
| 3 | Естественный |  | -1 | -1 | -13 | -5 | -1 |
| 3.1 | Рождаемость |  | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| 3.2 | Смертность |  | 8 | 8 | 17 | 14 | 11 |
| 4 | Миграционный прирост |  | -5 | -21 | +23 | -14 | -2 |

С проведением активной государственной демографической политики,  реализацией приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формированием у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и т.п.), улучшением качества и доступности для населения медицинских услуг (в т.ч. для жителей сельской местности) ожидается улучшение демографических показателей: снижение критически высокого коэффициента смертности и повышение рождаемости.

По оптимистическим прогнозам численность населения в Куликовском сельском поселении в 2030 году ожидается 861 чел.

| Прогноз численности населения, чел. |
| --- |
| № п/п | Наименование сельских поселений и сельских населенных пунктов | Численность населения, чел. |
|  |  | 01.01.2009 | 2020 | 2030 |
| Куликовский сельсовет |
| 1 | Село Донские Избищи | 211 | 215 | 230 |
| 2 | Деревня Парлово | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Деревня Куликовка первая | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Село Куликовка вторая | 494 | 500 | 520 |
| 5 | Деревня Ключи | 12 | 13 | 15 |
| 6 | Деревня Дубровка | 47 | 48 | 50 |
| 7 | Деревня Степановка | 21 | 23 | 25 |
|  | Итого: | 801 | 817 | 861 |

Расчетный срок «Генерального плана сельского поселения Куликовский сельсовет - 2031 год. Численность населения на расчётный срок определена – 861 чел. Первая очередь строительства – 2016 год при расчётной численности населения – 817 чел.

2 РАЗДЕЛ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

В «Генеральном плане сельского поселения Куликовский сельсовет» определяются: перспективы его развития, планировочная структура, функциональное и строительное зонирование территории, размещение всех объектов жилого, производственного и культурно-бытового назначения, устанавливается уровень и системы инженерно-технического оборудования и благоустройства, а так же очередность строительства. Это решает планировку всех функциональных зон поселения в их взаимосвязи.

За последние годы в Липецкой области успешно осуществляется приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". На душу населения введено 0,52 м2, что в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель (0,4 м2).

Осуществляется одно из направлений национального проекта по областной целевой программе "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей", по программе "Социальное развитие села до 2010 года". Основная цель политики в сфере жилищного строительства в Лебедянском районе, согласно Программе «Социально-экономического развития Лебедянского района на 2009-2012 годы» – это создание условий для постоянного наращивания объемов вводимого жилья и увеличение его доступности для семей с разным уровнем доходов.

В целях решения поставленных задач администрацией района намечены для реализации следующие мероприятия:

  - реализация на территории района проектов по строительству новых улиц малоэтажной застройки;

  - вовлечение в жилищное строительство земельные участки, не используемые по прямому назначению;

  - обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в максимальной степени за счет средств бюджетов всех уровней и инвестиционных программ энергоснабжающих организаций;

  - применение новых материалов и энергосберегающих технологий в жилищном строительстве;

  - развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

  - перевод земельных участков в сельских поселениях из земель категории сельскохозяйственного назначения в земли категории населенных пунктов для выделения под жилищное строительство и комплексную малоэтажную застройку.

Реализация всех вышеназванных мероприятий предполагается в рамках областных целевых программ «Обеспечение жильём молодых семей на 2009- 2015 годы», «Свой дом», «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»

Основные направления развития жилых территорий и жилищного строительства Куликовского сельского поселения включают:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- ликвидация аварийного и сокращение объемов ветхого жилья;

- широкое применение современных технологий, отделочных материалов.

В поселении периодически проводятся работы по реконструкции и строительству новых дорог.

Уровень  обеспеченности жильём, в целом по МО «Лебедянский муниципальный район» составляет в среднем 24,5 м²/чел., сильно отличается в городе и различных сельских поселениях: город Лебедянь – 24,7 м²/чел., сельские населённые пункты – 24,4 м²/чел (от 14,7 до 53,2 м²/чел).

Жилищный фонд Куликовского сельсовета составляет свыше 24 тыс. кв. м общей площади, из них около 3 тыс. кв. м - муниципальный.

Площадь жилищного фонда и жилищная обеспеченность Куликовского сельсовета. Таблица

| № п/п | Наименование сельского поселения (сельсовета) | Всего тыс.м² | тыс. чел., 2011 | кв.м на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куликовский | 24,32 | 0,80 | 30,4 |

Проектная жилищная обеспеченность в Куликовском сельском поселении на расчетный период до 2031 года среднем 32,0 м²/чел. при реально существующей 30,4 м²/чел.

Перспективы развития села Куликовка 2-я определены сложившейся планировочной ситуацией и территориальными возможностями. Жилищное строительство в селе будет происходить за счет внутренних резервов территории в существующих границах населенного пункта.

В восточной и западной частях села Донские Избищи за границей населенного пункта на свободных территориях, пригодных для жилой застройки резервируются земельные участки площадью около 57 га для индивидуального жилищного строительства. На первую очередь строительства (восточная часть) – 32 га. На расчетный срок (западная часть) – 25 га.

В селах преобладает индивидуальная застройка с приусадебными участками. Важно создать условия для ведения населением личных хозяйств, так как это является основной деятельностью жителей. Для этого должны быть предусмотрены достаточные по размерам приусадебные участки, хозяйственные дворы с необходимыми постройками, хозяйственные подъезды, проезды и скотопрогоны с кротчайшими выходами на внешние дороги и к дополнительным участкам земли, располагаемым за пределами жилой застройки.

Основным стратегическим направлением дальнейшего развития жилищного строительства села следует считать:

- создание более комфортных условий для проживания людей.

- создание более комфортных условий приложения труда.

В результате реконструкции жилых кварталов по мере улучшения жилищных условий должно повышаться и качество внешней жилой среды: условия для отдыха и общения, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, микроклимат и экология.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

2.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Основные направления развития системы общественных территорий Куликовского сельского поселения включают проектные предложения по:

- развитию общественных центров и зон межпоселкового значения с учетом градостроительных задач развития территории района;

- формированию местных общественных центров;

- организации системы общественных пространств.

Общественные территории сосредотачивают в себе основную массу функций и рабочих мест обслуживания, культуры, досуга, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу планировочного каркаса территории сельского поселения.

Общественный центр сельского поселения Куликовский сельсовет размещается на месте исторически сложившегося центра. Здесь расположены административные здания, объекты соцкультбыта, предприятия торговли.

Настоящим генпланом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра.

Максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта. Необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию объектов повседневного спроса в районах существующей застройки.

Генеральным планом предусматривается распространение межселенных форм социального обслуживания. Это обусловлено развитием фермерских хозяйств, существованием большого количества малых поселений, где строительство объектов социальной инфраструктуры нецелесообразно, а развитие автодорог позволит иметь эти услуги для всех желающих, независимо от места их проживания.

Социально-бытовое обслуживание населения поселения решается в две ступени. Предприятия первой ступени (первоочередное обслуживание) расположены  в проектируемых микрорайонах. Полный набор  учреждений обслуживания максимально приближен к населению.

Вторая ступень - социально-бытовые предприятия  общерайонного значения, расположенные в общепоселковом центре в удобной пешеходной и транспортной доступности.

Необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию объектов повседневного спроса в районах существующей застройки. Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания: расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использование свободных объёмов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов.

Внутриквартальная территория  является целостным архитектурно-пространственным организмом, представляющим собой систему жилых зданий, учреждений обслуживания и мест общения и досуга населения.

Настоящим проектом предусматривается полное обеспечение населения всеми учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89.

Учитывая прогноз численности населения и соотношение зон обслуживания учреждений (транспортную доступность) планируется на 1-ую очередь проектирования открыть детский сад в с. Куликовка 2-ая – строительство (организация в здании основной школы) детского сада – 30 мест.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания в сельском поселении Куликовский сельсовет

| № | Наименование | Норматив на 1000 жителей | Расчетный показатель | Нор матив. радиус пеш. доступ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Мощ- ность | Террито-рия, Га/на 1 место | Мощность (потребность) | Террито-рия, га |  |
|  |  |  |  |  | I оче-редь | Рас чет. срок | I оче- редь | Рас чет. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский сад | мест | 30 | 0,004 | --- | 26 | В школе | -__ | 500 |
| 2 | Общеобразовательные школы в т.ч.: | мест | 120 | 0,006 | 320 (сущ) | 106 |  | 0,40 | 750 |
| 3 | Дом детского творчества | мест | 4 | 0,005 | --- | 4 | --- | --- | 750 |
| 4 | Детская школа искусств | мест | 3 | 0,004 | --- | 3 | --- | --- | 750 |
| 5 | Детская спортивная школа | мест | 3 | По заданию на проектирование | --- | 3 | --- | --- | 750 |
| Учреждения здравоохранения |
| 6 | Амбулатория (поликлиника) | пос/ смену | 17,6 | 0,1 на 100 пос/смену | --- | 16 | --- | 0,04 | 1000 |
| 7 | Молочная кухня | порц/ смену | 4 | 0,15 на 1тыс. порций/ /сутки | --- | 4 | Встро-ен в д/сад | Встр. в д/сад | 800 |
| 8 | Аптеки | шт./ /м2/ 1000 чел. | 1,0/10 | Встроен. | --- | 1/10 | Встро-ен. | Встро-ен. | 800 |
| Учреждения отдыха, физкультурно-спортивные |
| 9 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс | м2 пола/ 1000 чел | 80 | 07-09 | --- | 72 | Встро-ен. в школ | Встро-ен. в школ | 1500 |
| 10 | Стадион со спортплощад-ками | объект | - | - | при школе | 1 | --- |  | 800 |
| 11 | Спортзалы | м2 пола/ 1000 чел | 60 | При школах | --- | 54 | При школах | При школах | 750 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Танцзал, дискотека | Мест на 1000 чел. | 6 | По заданию на проектирование | --- | 6 | На тер. общ. цент-ра | На тер. общ. цент-ра | 800 |
| 13 | Кинотеатр | Мест на 1000 чел. | 25 | -/- | --- | 22 | --- | В сущ. доме кул-ры | 1500 |
| 14 | Дом культуры | пос. место/ 1000 чел. | 80 | -/- | --- | 72 | --- | В сущ. доме кул-ры | 1500 |
| 15 | Клубные помещения | пос. место/ 1000 чел. | 80 | -/- | --- | 72 | - | В сущ. доме кул-ры | 800 |
| 16 | Компьютерные салоны | м2 пола | 3 | -/- | --- | 3 | Встроен. | Встроен. | 800 |
| 17 | Библиотеки | тыс. ед/ чит. мест | 4/2 | -/- | --- | 8/ 1,8 | - | В сущ. биб- ке | 1500 |
| 18 | Парк отдыха | объект | - | -/- | --- | 1 | - |  | 1500 |
| Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |
| 19 | Предприятия торговли | м2 торг. площ. | 240 | По заданию на проектирование | --- | 216 | на тер. общ. центра и новых райо-нов | на тер. общ. центра и новых райо-нов | 500 |
| 20 | Рынки | м2 торг. площ. | 30 | 14м2/ /на1 м2 торг.площ. | --- | 27 | --- | 378 м2 | - |
| 21 | Предприятия общепита | мест | 8 | 0,1га/на 100 мест | --- | 7 | Встроенные и на тер. общ. центра | 0,06 | 500 |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 0,05га/на10 раб. мест | --- | 2 | Встро-енные | Встро-енные | 500 |
| 23 | Баня | мест | 7 | 0,4 га на объект | --- | 6 | --- | 0,4 | 1500 |
| 24 | Прачечная | кг белья в смену/ 1000 чел. | 120 | 0,5 га на объект | --- | 108 | Встро-енная в бан-ном комп-лексе | - | 1500 |
| 25 | Пожарное депо | объект | 1 | По заданию на проектирование | - | 1 | сущ. | г. Лебедянь | 3000 |
| 26 | АЗС+СТО | объект | 1 | По заданию на проектирование | - | 1 | - | - |  |
| 27 | АТС | объект | 1 | -/- | - | 1 | На тер. общ. центра |  |  |
| Учреждения управления, финансов, связи |
| 28 | Отделение связи | объект | 1 | По заданию на проектирование | - | 1 | - | - | 800 |
| 31 | Отделение сбербанка и банков | опер. место на 1000чел. | 0,1 | -/- | - | 1 | - | - | 800 |
| 32 | Юридические консультации | раб.место на 1000 ч. | 0,1 | -/- | - | 1 |  |  | 800 |
| 33 | Нотариат | раб. место на 1000 чел. | 0,3 | -/- | - | 1 |  |  | 800 |
| 34 | Опорный пункт милиции | объект | 1 | -/- | - | 1 | на тер. адми-нистр. |  | 800 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 35 | База ТСЖ | объект | 1об./на 20тысчел. | 0,3 га на объект | - | - | - | - | 1200 |
| 36 | Кладбище традиционного захоронения | объект | - | 0,24 га на 1000 чел. | - | 4 | сущ. | 0,2 | - |

2.3 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН И ЗОН ОТДЫХА

Развитие рекреационных зон предусматривает: сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования; создание непрерывной системы зеленых насаждений, парковых рекреационных зон; формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов и лесопарков.

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают: сады, бульвары, леса, лесопарки, водоемы, пляжи, спортивные сооружения (стадионы, бассейны и спортивные площадки), учреждения отдыха.

### Природно-климатические условия, наличие множества памятников архитектуры и истории, познавательный туризм, поток которого в последнее время возрастает, являются составляющими индустрии туризма, необходимыми для развития туристско-рекреационной зоны в Лебедянском районе. Формирование "Лебедянского рекреационно-туристского района" с центром обслуживания в г. Лебедянь будет рассматриваться с размещением и развитием баз отдыха, гостиниц и других условий развития туризма.

### Основной задачей является - сохранение и восстановление недвижимых памятников истории и культуры местного и регионального значения. Формирование "Лебедянского рекреационно-туристического района" с центром обслуживания в г. Лебедянь.

### Мероприятия:

### 1. Обеспечение установленных режимов охранных зон недвижимых памятников истории, культуры при осуществлении всех видов строительства и реконструкции.

### 2. Предотвращение ухудшения состояния недвижимых памятников истории и культуры местного и регионального значения.

4. Развитие баз отдыха, создание условий для развития летнего отдыха около прудов и по берегам рек, где могут быть размещены летние домики, культурно-развлекательные и торговые комплексы. На территории Куликовского сельского поселения  имеется база отдыха в д. Парлово.

### 5. Создание объектов общепита, магазинов местных народных промыслов, сувенирных лавок по продаже открыток, буклетов, книг, и сувенирной продукции.

Природно – климатические условия Куликовского сельского поселения благоприятны для организации отдыха как в летнее , так и в зимнее время . Природа щедро наградила Лебедянский край живописными местами: реки, пруды, леса. На территории Куликовского поселения имеются живописные места в пойме р. Дон, которые создают благоприятные условия для семейного, молодежного отдыха и туризма.

Привлекательными для туристических групп будет отдых с рыбалкой, путешествия на лодках и байдарках.

Основными задачами в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта будут гармоничное воспитание молодого поколения, развитие духовно-нравственного и физического потенциала, формирование здорового образа жизни населения.

В настоящее время в Куликовском сельском поселении отсутствует достаточно разветвленная и организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения.

Сохранение и развитие природного комплекса одна из наиболее важных задач территориального планирования. Формирование природно-экологического каркаса – создание единой системы, объединяющей  озеленение территории поселения: парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки, природные охраняемые ландшафты и кварталы усадебной застройки.

Основные направления развития территорий природного комплекса Куликовского сельского поселения включают проектные предложения по:

- сохранению и благоустройству существующих территорий природного комплекса;

- воссозданию, реабилитации утраченных, нарушенных территорий;

- формированию новых территорий природного комплекса.

Направления организации проекта:

I. Озеленение и ландшафтное обустройство

1. Дороги (автомобильные и железнодорожные), транспортные развязки, придорожное пространство, включая придорожные лесополосы, объекты придорожной и дорожной инфраструктуры.

2. Населенные пункты: в том числе:

а) улицы

б) внутриквартальное, придомовое, приусадебное пространство

в) объекты социальной инфраструктуры

г) административные и офисные объекты

д) коммерческие и производственные объекты

е) парки, скверы, пустыри, выгоны

ж) кладбища, храмовые территории

II. Рекультивация территории после техногенного воздействия

III. Создание и обустройство рекреационных зон, включая берега водохранилищ, рек, прудов.

В Куликовском сельском поселении возле западная и северо-западная границы территории поселения проходят по р.Дон, имеются 2 пруда.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-Ф устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов бассейна р. Дон. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 50 до 200 м.

В соответствии с Водным Кодексом РФ (ст. 65) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Реки Дон и Красивая Меча являются водными объектами высшей рыбохозяйственной категории. Для этих объектов устанавливаются рыбоохранные зоны Согласно Постановлению Правительства РФ № 743 от 6 октября 2008 г. "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон" в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Водоохранные зоны водных объектов Лебедянского района

Таблица № 5

| Название | Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ширина в м) |
| --- | --- |
|  | Водоодхранные зоны | Прибрежные защитные полосы |
| Дон | 200 | 50 |
| Красивая Меча | 200 | 50 |
| Куйманка | 100 | 50 |
| Лебедянка | 100 | 50 |
| Птань | 100 | 50 |
| Сквирня | 100 | 50 |
| Павелка | 100 | 50 |

В водоохранных зонах  рек, ручьев, озер, водохранилищ  устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон, согласно Водному Кодексу (№ 74-ФЗ от 03.06.2006г.), устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются и регламентируются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. При выполнении мероприятий по санитарному благоустройству территорий в ЗСО второго и третьего поясов допускается размещение и строительство хозяйственных объектов.

На территории первого пояса запрещается:

посадка высокоствольных деревьев,

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений, спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды (для поверхностных источников).

Мероприятия по организации сельского туризма на территории сельского поселения

В современном мире туризм рассматривается как социально-экономическое явление, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним инфраструктуры. Сегодня туризм базируется на высоком уровне развития транспорта, социальной сферы и сферы услуг, что, в конечном счете, превращает его в высокодоходную отрасль экономики. В то же время туризм на международном уровне признан наиболее перспективной сферой деятельности, имеющей важное значение не только в плане экономического роста, валютных поступлений и увеличения занятости, но также для экологического, культурного и социального сознания, укрепления мира и международного сотрудничества.

Согласно определению Всемирной туристской организации туризм охватывает «деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями, при условии, что главной целью поездки не является занятие деятельностью, оплачиваемой из источника в посещаемом месте».

На любом уровне имеются три типа туризма, по отношению к определенному району выделяются такие категории: внутренний туризм, въездной туризм, выездной туризм.

С экономической точки зрения, сфера туризма представляет собой феномен появления потребительского спроса по месту временного пребывания человека.

Основной целью развития внутреннего туризма является улучшение условий жизни местного населения.

Развитие внутреннего туризма должно стимулировать развитие местной экономики, путем формирования малых экономических оборотов местных ресурсов.

Развитие внутреннего туризма является частью внутренних источников инвестиций для развития сельскохозяйственного производства и поддержания жизни в сельской местности, так как доход, получаемый от предоставления услуг туристам, является дополнительным источником к основному виду деятельности, а впоследствии может стать и основным.

Внутренний туризм способен решить главную проблему села: снизить уровень безработицы и предоставить здоровый отдых уставшему горожанину.

Благодаря этому виду туризма сельские жители получат дополнительный источник дохода, который положительно отразится на уровне их благосостояния. Эти доходы могут быть направлены на реконструкцию старых построек и создание новых туристских объектов, сохранение и использование культурного, исторического и природного наследия и местных традиций территории.

Источники финансирования:

- средства из бюджета района.

- средства российских и международных кредитных организаций и
фондов

- средства индивидуальных предпринимателей.

Сельский туризм - это сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта.

Обязательным условием для реализации данного продукта является то, чтобы средства размещения туристов (как правило, индивидуальные, а также специализированные) находились в сельской местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки).

Население сельской местности, (возможно и городское), включая фермеров, имеющее пустующие дома, комнаты или этажи в собственных домах предоставляет их с минимальной меблировкой и наличием хозяйственных средств (посуды, постельного белья, полотенец и т.д.) для аренды от двух дней до нескольких месяцев.

Важной задачей сегодня является создание конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, удовлетворение потребностей российских и зарубежных граждан в туристских услугах, а с другой - развитие местной экономики, в том числе - рост налоговых поступлений в бюджет, увеличение количества рабочих мест, стимулирование малого и среднего предпринимательства, рост доходов населения, а также сохранение и приумножение культурного и природного наследия.

2.4 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Развитие и реорганизация производственных территорий Вязовского сельского поселения имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселения.

Генеральным планом Куликовского сельского поселения предусматривается:

- развитие и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития района.

На перспективу сохранится направленность хозяйственной деятельности района – производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Развитие агропромышленного комплекса сельского поселения Вязовский сельсовет Лебедянского муниципального района направлено на создание высокоразвитого, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое качество жизни тружеников всего сельского населения.

Доля дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо:

- внедрение современных технологий в растениеводстве, животноводстве;

- обновление машинно-тракторного парка;

- реализация "Национального проекта "Развитие АПК" на территории поселения.

-Повышение уровня профессиональной подготовки кадров: агрономов, инженеров, зоотехников, механизаторов, животноводов.

-Активно участвовать в федеральных, областных программах, направленных на улучшение функционирования АПК.

- Стимулирование развития малых форм хозяйствования (создание снабженческо-сбытовых кооперативов, создание мощностей по переработке сельхозпродукции, формирование системы земельно-ипотечного кредитования, обеспечение развития сельской кредитной кооперации при участии ОАО "Россельхозбанк").

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий в селах должны быть осуществлены эффективные мероприятия по борьбе с выбросами от производственных процессов в атмосферу, как в пределах села, так и на прилегающих к нему территориях.

Основной отраслью экономики Куликовского поселения является сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность.

На территории сельского поселения Куликовский сельсовет размещены поля сельскохозяйственных предприятий ООО «Лебедянское» и ОАО «Рассвет» , на которых выращивается продукция растениеводства .

Урожайность зерновых составляет 45 ц/га. Урожайность сахарной свеклы 435 ц/га .

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства муниципальными органами власти предусматривается активизировать работу с руководителем и специалистами  сельскохозяйственного  предприятия  по:

- участию в реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и областных целевых программ развития растениеводства и животноводства;

- наращиванию объемов производства сельхозпродукции, улучшению экономической ситуации в отрасли, повышению платежеспособности и увеличению заработной платы;

- возврату в оборот неиспользуемой пашни;

- проведению реконструкции и технического перевооружения животноводческих ферм с внедрением в производственные процессы новых высокоэффективных технологий в кормоприготовлении, кормлении и содержании животных.

Первостепенное внимание будет уделяться воспроизводству и восстановлению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, принятию всех мер по стабилизации поголовья КРС в ЛПХ.

Развитие малого предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики. Отраслевая структура малого бизнеса охватывает практически все сферы деятельности и изменяется с учетом потребительского спроса.

Основными задачами для развития малого предпринимательства являются:

1. Привлечение инвестиций для малого предпринимательства, обеспечение доступа субъектов малого бизнеса к кредитным ресурсам.

2. Проведение разъяснительной работы среди населения об имеющихся  оптимальных стартовых условиях для начинающих предпринимателей, т. е.  сети бизнес - инкубаторов, как подготовительной площадки для развития малых предприятий.

3. Подготовка кадров для малого бизнеса.

4. Содействие преодолению территориальных диспропорций в размещении предприятий малого бизнеса.

Мероприятия:

- участие в семинарах, совещаниях с представителями контролирующих организаций и предпринимателями по вопросам качества и безопасности товаров и услуг, по налогообложению и порядку осуществления контрольных проверок;

- размещение информации по вопросам развития кредитных потребительских кооперативов граждан в здании администрации и местах для обнародования;

- составление и систематическое уточнение реестров недвижимости, находящейся в муниципальной собственности;

- оказание консультационной и методической помощи предпринимателям;

- взаимодействие с комитетом по развитию малого бизнеса администрации области по вопросам повышения квалификации, профессиональной подготовки руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства;

- содействие участию субъектов малого предпринимательства в районных конкурсах профессионального мастерства;

- оказание безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, полного комплекса профориентационных услуг.

2.5 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В  основе развития транспортной инфраструктуры лежит развитие опорной транспортной сети, одним из основных элементов которого является система международных и национальных транспортных коридоров. Такая система позволяет сохранить и развивать единое политическое, экономическое и оборонное пространство, усилить позиции района, как транспортного моста между другими районами и прилегающими областями. Система транспортных коридоров, как таковая, позволяет участвовать в формировании и развитии общего транспортного пространства и развитие транспортного комплекса рассматривается как одна из приоритетных задач государства.

Расположение Лебедянского муниципального района в центральной части Липецкой области в относительной близости от областного центра, но на некотором удалении от основных федеральных транспортных путей проходящих по территории региона (федеральной автодороги М-4 «Дон» и железнодорожных магистралей направления Москва – юг), обусловили развитие внешнего транспорта муниципального образования.

В настоящее время  Лебедянский район обслуживается  автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основная магистраль района – автодорога регионального значения «Липецк - Данков» Р-205, которая проходит в 3 км восточнее г. Лебедянь. Данная дорога III технической категории с асфальтобетонным покрытием проезжей части имеет важное транзитное значение для всей Липецкой области, её протяжённость в границах МО – 40,7 км.

К ней примыкает «Подъезд к г. Лебедянь» (областного значения), III техническая категория с асфальтобетонным покрытием, протяженность – 3,0 км.

Вторым по значимости автодорожным коридором на территории Лебедянского района является направление «М-4» - Становое – Красное – Лебедянь – Доброе – Мичуринск – «М-6». На территории муниципального образования это направление представлено двумя автотрассами регионального значения:

«Становое - Троекурово – Лебедянь» - IV техническая категория с асфальтобетонным покрытием, протяженность в границах МО – 16,0 км.

«Лебедянь – Вязово – Трубетчино – Доброе» - III техническая категория с асфальтобетонным покрытием, протяженность в границах МО – 28,4 км.

Дорога регионального значения «Красное – Тёплое», III технической категории с асфальтобетонным покрытием, ответвляющаяся от автодороги «Липецк – Данков», обеспечивает кратчайшую связь Краснинского района с Липецком через территорию Лебедянского района. Её протяжённость в границах Лебедянского района – 15,6 км.

Кроме вышеперечисленных автодорог, межрайонные связи Лебедянского района осуществляются по автодорогам межмуниципального значения:

- «Вязово – Культура – Волчье» (Данковский район) - IV техническая категория, асфальтобетонное покрытие, протяженность – 16,0 км.

Транспортная инфраструктура Куликовского сельсовета достаточно развита.

Через Куликовское сельское поселение проходят областные территориальные автомобильные дороги «Красное – Теплое» 3 технической категории, примыкающая к основной магистрали района – автодороге регионального значения «Липецк - Данков» Р-205  3 технической категории,  автодороги местного значения «Куликовка - прим. к а/д Красное - Теплое», «Донские Избищи – Парлово» 5 технической категории  и сеть грунтовых дорог.

| N п/п | Список дорог Лебедянского района | Год ввода в экс. | тех. катего-рия | Протяжен-ность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/бетон, км | щебень, км | грунт, км |
| 1 | Красное - Теплое | 1984 | III | 15,6 | 15,6 |  |  |
| 2 | Куликовка 1-я - прим. к а/д Красное - Теплое | 1994 | V | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Донские Избищи - Парлово | 1993 | V | 2,8 |  | 2,8 |  |
| 4 | Куликовка - прим. к а/д Красное - Теплое | 1991 | IV | 2 | 1 | 1 |  |

В Куликовском поселении имеется сеть грунтовых дорог. Эти дороги открыты для свободного проезда и обеспечивают связь с теми сельскими населёнными пунктами, куда не подходят автодороги общего пользования. Список данных дорог представлен в таблице:

| N п/п | наименование | вид покрытия | протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | а/д «Красное - Тёплое» - Дубровка - Степановка | грунтовое | 5,8 |

На территории МО «Лебедянский район» на дорогах общего пользования относящихся к собственности Липецкой области насчитывается 18 мостовых переходов.  Из них 11 железобетонных мостов находятся в удовлетворительном состоянии, 8 мостов нуждаются в ремонте:

-в том числе мост через р. Лебедянка у с. Большие Избищи.

- понтонный мост через р. Дон между д. Нижнебрусланово и с. Куликовка 2-ая.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшим элементом социальной инфраструктуры Куликовского поселения. Его устойчивое функционирование является одним из показателей, характеризующим качество жизни населения.

В последние годы пассажирский транспорт в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров. В настоящее время регулярные автомобильные пассажирские перевозки жителей в г. Лебедянь осуществляются автобусами   ООО "ПАТП Лебедянское", следующими по маршрутам: «Лебедянь – Волчье», «Лебедянь – Сезеново», «Лебедянь – Б.Избищи», «Лебедянь – Михайловка».

Лебедянский район в целом тяготеет к главной планировочной оси Липецкой области - Елец - Липецк - Грязи, формирующейся вдоль основной сети железнодорожных и автомобильных магистралей и имеет  доминирующее значение в планировочной структуре области.

Железнодорожный транспорт.

По территории МО «Лебедянский район» проходит железнодорожная линия Лев Толстой – Елец, которая ранее являлась составной частью сквозного дополнительного маршрута Москва – Павелец – Троекурово – Лев Толстой – Елец – Восточная Украина.

Железнодорожная линия Лев Толстой - Елец, а так же областные территориальные автомобильные дороги «Липецк – Данков», «Становое – Лебедянь» и «Лебедянь – Доброе – Мичуринск», на пересечении которых расположен г. Лебедянь, связывают муниципальное образование с федеральными транспортными коридорами, а так же обеспечивает связь МО «Лебедянский район» с областным центром – г. Липецк.

Плотность железнодорожных линий в МО «Лебедянский район» составляет – 2,6 км/100 км².

По территории Куликовского поселения железная дорога не проходит.

Ближайшие остановочные пункты, использующиеся в пригородном пассажирском сообщении Куликовского сельского поселения:

- о.п. 47 км – расположен в с. Большое Попово (одноимённая сельская администрация), так же рядом расположен посёлок Сахарного завода.

- о.п. 51 км – расположен рядом с деревней Нижнебрусланово (Троекуровская сельская администрация).

- Станция Лебедянь

Промежуточная, станция 4 класса, расположенная в г. Лебедянь, рабочих путей – 9.

На станции Лебедянь останавливаются все проходящие поезда маршрута Елец – Лев Толстой – 2 пары пригородных, и 1 пара местных.

Для обслуживания пассажиров на станции имеется железнодорожный вокзал (совмещённый с автовокзалом) вместимостью 200 мест и общей площадью 600 м². Здание вокзала – капитальное, 1981-го года постройки, однако требуется проведение его косметического ремонта.

Автомобильный транспорт

Большая часть территории Липецкой области обладает на сегодняшний день развитой автодорожной инфраструктурой. Особенности географического положения Лебедянского района, расположенного в северо-западной части региона в относительной близости от областного центра, обусловили структуру его автодорожной сети.

Дорог федерального значения по территории МО «Лебедянский район» не проходит, связь с единой сетью федеральных автодорог осуществляется через г. Липецк («Р-119», «М-4»), через Краснинский и Становлянский районы («М-4») и через северные районы Липецкой области: Данковский, Лев толстовский, Чаплыгинский («М-4», «М-6»).

Вторым по значимости автодорожным коридором на территории Лебедянского района является направление «М-4» - Становое – Красное – Лебедянь – Доброе – Мичуринск – «М-6». На территории муниципального образования это направление представлено двумя автотрассами регионального значения:

- «Становое - Троекурово – Лебедянь» - IV техническая категория с асфальтобетонным покрытием, протяженность в границах МО – 16,0 км.

- «Лебедянь – Вязово – Трубетчино – Доброе» - III техническая категория с асфальтобетонным покрытием, протяженность в границах МО – 28,4 км.

Дорога регионального значения «Красное – Тёплое», III технической категории с асфальтобетонным покрытием, ответвляющаяся от автодороги «Липецк – Данков», обеспечивает кратчайшую связь Краснинского района с Липецком через территорию Лебедянского района. Её протяжённость в границах Лебедянского района – 15,6 км.

Общая протяженность сети автомобильных дорог Куликовского сельского поселения – 18,3 км, в т.ч. с твердым покрытием -  6 км, грунтовых – 5.4 км.

Лебедянский района обладает достаточно развитой сетью пригородного и междугороднего автобусного сообщения – большинство населённых пунктов обеспечены ежедневной связью с районным центром, а часть сельских поселений имеет прямое автобусное сообщение с Липецком.

При этом следует отметить, что в часть сельских населённых пунктов рейсы осуществляются не ежедневно, отдельные населённые пункты с малой численностью населения (расположенные преимущественно на периферии района)  лишены автобусного сообщения.

Основной целью  в сфере развития транспортной системы Лебедянского района является создание транспортных условий для инновационного развития района и повышения качества жизни граждан, доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышения комплексной безопасности транспортной системы.

Достижение поставленных целей будет осуществляться посредством решения приоритетных  задач:

- реализация инфраструктурных проектов, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;

- обеспечение доступности транспортных услуг для населения, особенно в сельской местности;

- субсидирование социально-значимых перевозок;

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы на основе совершенствования методов контроля и управления движением пассажирского автотранспорта;

Для решения поставленных задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

- модернизация парка транспортных средств ООО «ПАТП Лебедянское» (приобретение автобусов, в т.ч. на условиях софинансирования);

- улучшение качества услуг транспортного комплекса и снижение его негативного воздействия на окружающую среду;

- продолжить работу по обустройству объектов транспортной инфраструктуры автопавильонами и остановочно-посадочными площадками за счет привлечения внебюджетных средств.

Обеспечение доступности транспортных услуг для населения.

В целях развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрено:

- обеспечить  связь всех населенных пунктов сельского поселения дорогами с твердым покрытием с сетью дорог местного и регионального значения.

- все улицы населенных пунктов сельского поселения должны иметь асфальтобетонное покрытие.

2.6 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории,  инженерная защита от затопления

Инженерная защита территории охватывает достаточно широкий круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития территории, гарантированной защиты  населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений.

Проведение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территорий является актуальной задачей для населенных пунктов Лебедянского района ввиду значительного развития неблагоприятных природных процессов, их воздействия на территорию населенных пунктов.

Инженерная подготовка территории Куликовского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

В результате комплексной оценки территории Куликовского сельского поселения были выявлены следующие факторы, требующие инженерной подготовки территории:

- часть населенных пунктов находится в зоне затопления расчетным паводком 1% обеспеченности.

-возможно заболачивание и заторфовывание в поймах рек и ручьев, - близкое залегание уровня грунтовых вод (до 2м) в поймах рек,

- возможное развитие карста,

- развитие овражной эрозии,

- развитие линейной эрозии в долинах рек.

В зону затопления расчетными паводками 1% обеспеченности попадает часть территорий следующих населенных пунктов (по данным ГУ МЧС по Липецкой области):

Бассейн р. Дон:

- г.Лебедянь – около 25% территории (преимущественно в излучинах р.Дон, земельные участки, частично индивидуальный фонд),

- с.Ольховец – около 35% территории (преимущественно в излучинах р.Дон, земельные участки, частично индивидуальный фонд),

- сл.Покрово- Казацкое, с.Черепянь, с.Куликовка Первая, Куликовка Вторая, с.Большое Попово, д.Калиновка, с.Донские Избищи – в целом в зону затопления попадают до 28 домов, до 77 человек;

На основании предложений по градостроительному развитию населенных пунктов Куликовского сельсовета (с. Куликовка Первая, с. Куликовка Вторая и с. Донские Избища, д. Парлово), часть существующей и вновь осваиваемой территории попадает в зону расчетного затопления паводками 1% обеспеченности,  что потребует проведения мероприятий по инженерной защите территории, при необходимости – осуществление мероприятий по линии подразделений МЧС РФ.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, локальные очистные сооружения, террасирование склонов, благоустройство местных водотоков, благоустройство оврагов, организация зон отдыха и пляжа, расчистка прудов.

## Инженерная подготовка площадок освоения:

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории нового освоения, в том числе:

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка площадок освоения,

- террасирование склонов, организация рельефа, засыпка оврагов,

- организация зон отдыха, обустройство пляжей.

Учитывая рекомендаций СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1) Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2) Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от затопления.

3) Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на  реках, затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов; от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

Инженерное благоустройство территории Куликовского сельского поселения представлено автономными системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжения, радиофикации и телефона. Инженерная инфраструктура Куликовского сельского поселения подразделяется на инфраструктуры энергетического комплекса, инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры связи и систему санитарной очистки.

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Лебедянского района осуществляется исключительно из подземных источников.

### Для водоснабжения используются подземные воды задонско-елецкого (г. Лебедянь и южная часть района) и  лебедянско-данковского (от г. Лебедянь в северном направлении) водоносных горизонтов.

### В районе эксплуатируются водоисточники с повышенной жесткостью. Для своих нужд такую воду используют более 6 тыс. человек, из них более 1 тыс. с концентрацией, превышающей нормативы. В районе эксплуатируется 5 очистных сооружений, 4 из которых находятся в муниципальной собственности, 40,9 км канализационных сетей.

Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: всего по району – 97,5%, в т.ч. в городе - 100%, в сельской местности – 95,0%.

### Водоснабжение района обеспечивается из 99 артезианских скважин и действующей водопроводной сетью протяженностью 396,6км. Годовой объем воды, отпускаемый потребителям, составляет 2,8 млн. куб. м. Подавляющее большинство водопроводных сетей в районе были введены в эксплуатацию в 1950 - 1980 годы и имеют износ 80 - 90%. Особенно в неудовлетворительном состоянии находятся водопроводные сети, артскважины, оборудование в сельской местности.

### Практически во всех населенных пунктах имеются улицы или их часть, где нет водопровода. По району общая их протяженность составляет 35 км. В настоящее время в районе эксплуатируются 250 шахтных колодцев, качество воды в которых никем не контролируется. В ряде сельских населенных пунктов продолжает существовать проблема количественного обеспечения населения питьевой водой в летнее время.

В Куликовском сельсовете существуют проблемы с водоснабжением.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 12 км,  8 км нуждаются в замене ,  имеется 5 скважин, из них в муниципальной собственности.

Основные проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой:

- общее ухудшение качества воды подземных водоносных горизонтов, питающих артскважины, родники, колодцы по содержанию нитратов, железа, солей общей жесткости,

- значительный износ сетей и сооружений водоснабжения и, связанный с ним, высокий уровень аварийности на системах централизованного питьевого водоснабжения,

- медленные темпы замены изношенных водопроводных сетей.

Основные мероприятия по организации водоснабжения населенных пунктов Лебедянского района

Для организации гарантированного централизованного водоснабжения и обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо:

- разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов,

- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей,

- техническая реконструкция водозаборных скважин,

- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнения,

- реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены,

Рациональное использование воды:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды.

- внедрение водосберегающих технологий,

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения,

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения,

- повышение культуры водопользователей,

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Численность населения Куликовского сельского поселения на расчетный срок определена – 861 человек.

Нормы водопотребления принимаются с учетом благоустройства жилой застройки и условиями производства согласно СНиП2.04.02-84* и

СНиП 2.04.01-85*.

Расход  воды  населением   на  расчетный  период

Таблица

| № п/п | Население, промышленные предприятия и другие потребители | Число жителей, тыс.чел./участков | Норма водопотребле-ния л/сут | Расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (благоустроенное жилье) | 0,861 тыс.чел | 220 л/сут/чел | 189,42 |
| 2 | Полив участков | 300 участков | 500 л/сут/на участок | 150,00 |
|  | Всего |  |  | 339,42 |
| 3 | 15% неучтенные расходы |  |  | 50,90 |
|  | Итого |  |  | 390,32 |

Qсут.max = Ксут.max х Qсут. = 1,3  х  390,32 =  507,42  м3/сут

Qсут.min = Ксут.min х Qсут. = 0,7  х  390,32 =  273,22  м3/сут

Система водоснабжения и свободные напоры.

Водопровод в поселении является хозяйственно-противопожарным низкого давления. При пожаре повышение напора предусматривается с помощью передвижных автонасосов пожарных машин.

Для дальнейшей нормальной эксплуатации сетей водоснабжения необходимо произвести реконструкцию сетей водоснабжения существующих.

Энергоснабжение (Электро- и теплоснабжение).

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения, электроснабжения и топливообеспечения.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение в поселениях Лебедянского района осуществляется от индивидуальных теплоисточников и централизованно от одиннадцати газовых котельных и одной ТЭЦ. Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют.

### Теплоснабжение населения Лебедянского района и объектов соцкультбыта осуществляется как от индивидуальных источников, так и централизованно. В районе эксплуатируется одна ТЭЦ и 11 газовых котельных, в том числе 4 находящихся в муниципальной собственности. Общая установленная мощность источников тепла достаточна для обеспечения населения и других потребителей тепловой энергии.

### В районе эксплуатируется 38,5 км теплотрасс. Ежегодно идет планомерная замена ветхих теплосетей. Такие сети заменены в жилых микрорайонах ООО "Компания "Ассоль", ООО "СтройМаш", в центральной части города, пос. Сахзавода, с. Троекурово. Администрация района уходит от старых неэффективных котельных путем перевода жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление.

Основными направлениями развития теплоснабжения Лебедянского района являются:

- снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- контроль за соблюдением оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, отладка гидравлических режимов теплотрасс;

- проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья;

- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя);

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

Электроснабжение.

Электроснабжение поселений Лебедянского района выполняется электросетевым комплексом филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» на напряжении высокого и среднего-второго классов напряжения. Потребители, расположенные на территории поселений, получают электроэнергию по электросети 10 кВ с пятнадцати центров питания:

| ПС 110/35/10 кВ «Лебедянь»; ПС 110/10 кВ «Машзавод»; ПС 110/10 кВ «Нива»; ПС 110/10 кВ «СОМ»; ПС 110/10 кВ «Ольховец»; ПС 110/10 кВ «Куймань»; ПС 110/10 кВ «Сухая Лубна»; | ПС 35/10 кВ «Агроном»; ПС 35/10 кВ «Б.Верх»; ПС 35/10 кВ «Троекурово-совхозная»; ПС 35/10 кВ «К.Лубна»; ПС 35/10 кВ «Б.Попово»; ПС 35/10 кВ «Сах.Завод»; ПС 35/10 кВ «Б.Избищи»; ПС 35/10 кВ «Культура»; |
| --- | --- |

Все подстанции 110 кВ Лебедянского района получают питание с двух ПС 220 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-«Тамбовский ПМЭС»: ПС 220/110/35 кВ «Дон» и ПС 220/110/35/10 кВ «Правобережная». Высоковольтными линиями 35-110 кВ, пересекающими границу Вязовского сельского поселения являются следующие ВЛ:

110 кВ «ПС Лебедянь - ПС Компрессорная»; 110 кВ «ПС Лебедянь - ПС Первомайская».

Куликовское сельское поселение обеспечивается электроэнергией от ПС «Б.Попово».

### В области электроснабжения имеется ряд проблем:

### - большинство электрических сетей требуют капремонта или реконструкции;

### - на 20 категорийных объектах отсутствует резервное электроснабжение;

### Единичными фонарями освещается большинство сельских населенных пунктов.

Электроснабжение поселений Лебедянского района в проектный период до 2030 года будет осуществляться по действующей схеме: через ПС 220/110/35 кВ «Дон» и ПС 220/110/35/10 кВ «Правобережная» филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-«Тамбовский ПМЭС» с использованием электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Газоснабжение

Газоснабжение в поселениях Лебедянского района осуществляется сжиженным углеводородным и природным (естественным) сетевым газом.

Природный сетевой газ подаётся потребителям района по системе распределительных газопроводов высокого давления от газораспределительных станций: «Культура», «Трубетчино», «Тёплое», «Лебедянь», «Ищеино». ГРС «Культура» расположена в Шовском сельском поселении, ГРС «Трубетчино» - на территории Добровского района, ГРС «Тёплое» - в Большепоповском сельском поселении, ГРС «Лебедянь»- в Лебедянском городском поселении, ГРС «Ищеино» - в Краснинском районе.

Характеристика природного газа

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 91,1 |
| Этан, % | 3,1 |
| Пропан, % | 1,0 |
| Изобутан, % | 0,33 |
| Нео - Пентан, % | 0,10 |
| Азот, % | 3,6 |
| Двуокись углерода, % | 0,3 |
| Низшая теплотворная способность газа, Ккал/м3 | 8170 |

Среднегодовой расход природного (сетевого) и сжиженного углеводородного газов по Лебедянскому району составил за последние 5 лет: 109,540 млн.м3 и 358,36 тонн. Годовой расход за 2009 год - 112,128 млн.м3 и 265,5 тонн. Основным потребителем природного сетевого газа является промышленность и объекты ЖКХ.

Размещение новых газораспределительных станций и трасс магистральных газопроводов, относящихся к объектам местного значения муниципального района, на территории района в проектный период не ожидается.

Необходимо провести 100% газификацию всех отдаленных населенных пунктов  Лебедянского района.

В 2009 году газифицирована д. Куликовка Первая.

Водоснабжение и водоотведение

Раздел водоснабжение и водоотведения на районном уровне призван выявить наличие в каждом населенном пункте водозаборов (артезианских скважин или группы скважин), очистных сооружений, оценить их запас мощности с учетом перспективны потребления на расчетный строк. Проанализировать разведанные запасы и качество подземных вод.

Водоснабжение производится от артезианских скважин, находящихся на территории поселения.

### В Лебедянском районе эксплуатируется 5 очистных сооружений, 4 из которых находятся в муниципальной собственности, 40,9 км канализационных сетей. Централизованное водоотведение имеется в г. Лебедянь, п. Сахзавод, п. Агроном.

В связи с тем, что обеспеченность района централизованной системой водоотведения составляет менее 50%, проектом предусматривается полное централизованное канализование  развивающихся населенных пунктов с численностью населения более 200 чел., в остальных предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков предлагается установка станций биологической очистки сточных вод модульного типа. Модульный принцип комплектования сооружений биологической очистки позволяет сделать станции более компактными, в несколько раз уменьшить протяженность внутриплощадочных коммуникаций, сократить сроки строительства, достигнув при этом эффективности очистки сточной воды.

Сточные воды от животноводческих комплексов необходимо отводить на локальные очистные сооружения для очистки либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения населенного пункта, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Развитие системы канализации.

Систему  канализации поселения в проекте генплана принята неполная раздельная, согласно СНиП 2.04.03-85.

Система канализации должна обеспечить отвод сточных вод от жилых домов, общественных зданий и предприятий в самотечном режиме.

Нормы водоотведения и расчётные расходы.

Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.03-85, исходя из степени благоустройства жилой застройки и приняты равными нормам водопотребления. А удельное водоотведение необходимо в неканализованных районах – 25 л/сут., согласно СНиП 2.04.03-85.

Количество сточных вод от населения на расчетный период

Таблица

| № п/п | Население, промышленные предприятия и другие потребители | Число жителей, тыс. чел | Норма водоотведения л/сут | Расход м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (благоустроенное жилье) | 0,861 | 220 | 189,42 |
| 2 | 15% неучтенные расходы |  |  | 28,4 |
|  | Итого |  |  | 217,82 |

Qсут.max = Ксут.max х Qсут. = 1, 30  х  217,82  =   283,17  м3/сут

Qсут.min = Ксут.min  х Qсут. =  0,7  х  217,82  =  152,47  м3/сут

Канализационные сети.

Для нормальной работы самотечных сетей канализации в центральной части сельского поселения, необходимо строительство новых самотечных сетей. А также необходимо строительство сетей проектируемых микрорайонов ИЖС до проектируемых насосных станций.

Канализационные насосные станции

При необходимости построить дополнительные КНС для перекачки сточных вод от новых участков ИЖС.

Напорные коллекторы. Для обеспечения бесперебойной подачи стоков на очистные сооружения, необходимо строительство новых коллекторов от КНС от новых участков ИЖС до очистных сооружений.

Очистные сооружения

Для конкретного решения строительства сетей канализации, канализационных насосных станций, напорных коллекторов и очистных сооружений, необходимо разработать раздел «Проект» с выполнением обследования существующих систем водоснабжения и канализации сельского населения и производственых предприятий.

Рекомендуется:

- на предприятиях поселения применять локальные очистные сооружения, без сброса сточных вод в общую канализацию, а очищенную воду использовать в качестве оборотного водоснабжения собственных технологических нужд;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешённой к приёму в систему водоотведения, либо полной очистки до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- переход к раздельному проектированию систем водоотведения, при котором стоки хозяйственно-бытовой системы водоотведения и поверхностные воды отводятся по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям.

Электрическая связь и проводное вещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидение и радиовещание, почтовые и телеграфные связи.

Основным оператором проводной связи в Лебедянском район является Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком». Компания предоставляет населению и организациям широкий спектр телекоммуникационных услуг, в том числе услуги местной и внутризоновой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет с использованием технологии xDSL, передачи данных, проводного и эфирного радиовещания, обеспечивает трансляцию программ кабельного телевидения, а также оказывает услуги присоединения и услуги по пропуску трафика другим операторам связи.

Обеспеченность населения  телефонами составляет 27 телефонных номеров на 100 жителей области, в том числе: 33 штуки на  100 жителей городского населения, 16 - сельского. Цифровизация телефонного оборудования по Лебедянскому району составляет 100%.

Население Куликовского сельского поселения имеет возможность пользоваться услугами почты и оплачивать услуги мобильной связи.

Кроме почтовых услуг в отделении связи можно произвести оплату за телефон, телеграф, предоставляется услуга пополнения счета на сотовый телефон.

Территория поселения телефонизирована. Имеется АТС.

| № п/п | Адрес | Тип | Монтированная емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. 2-я Куликовка | АЛС-4096С | 160 |

В  2008 году во всех  поселениях Лебедянского района установлены универсальные таксофоны.

Телефонизация населенных пунктов будет продолжена.

В настоящее все населенные пункты Лебедянского района имеют телефонную связь благодаря реализации национального проекта «Универсальная услуга связи».

Удаление твердых бытовых отходов.

Серьёзные экологические проблемы в Лебедянском районе, связаны с вопросами сбора, транспортировки, переработки и размещения объектов захоронения отходов производства и потребления.

В Лебедянском районе санитарная очистка от мусора и бытовых отходов проводится в городе Лебедянь и в 19 населенных пунктах района: поселке Сахарного завода, ЗАО “Агрофирма им. 15 лет Октября”, ОАО “Агроном”, с.Мокрое, с.Михайловка, с.Б.Избищи. Всего в сельской местности санитарной очисткой охвачено 50,5% населения (11083 чел.).

В Липецкой области в 2009 г. приняты «Единые экологические и санитарно-эпидемиологические требования по обустройству площадок временного накопления (складирования) твердых бытовых отходов и мусора на территориях сельских поселений». Срок хранения ТБО на таких площадках составляет не более 6 месяцев.

В наиболее отдаленных населенных пунктах следует осуществлять селективный (раздельный) сбор отходов, организовать площадки временного хранения собираемого вторсырья до вывоза его на переработку. Неутильные фракции ТБО необходимо регулярно направлять на полигон ТБО.

Существующие в районе свалки необходимо закрыть и рекультивировать.

Для транспортировки отходов на полигон необходимо обеспечить поселения специальной техникой или заключить договора с соответствующей организацией на обслуживание населения района по вывозу отходов.

Острой проблемой является утилизация биологических отходов животного происхождения (павших животных сельхозпредприятий и частного сектора). К такому положению привела фактическая ликвидация организованного сбора и утилизации трупов павших животных. Почти в каждом селе имеются неприспособленные для этого скотомогильники. Вопрос об организации соответствующих скотомогильников должен решаться незамедлительно.

Решение проблемы обращения с отходами на территории района позволит к 2020 г. свести к минимуму их негативное воздействие на качество окружающей среды и здоровье населения.

Необходимо проведение таких мероприятий, как:

1. Строительство 2-ой очереди полигона ТБО.

2. Рекультивация полигона ТБО.

3. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка рекреационных зон в районе.

4. Организация сбора и вывоза отходов на территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов и частных застроек.

5. Организация компостирования, т.е. переработки ТБО, основанной на их естественном биоразложении (особенно это приемлемо для частного сектора).

Администрация Куликовского сельсовета ведет работу по благоустройству территории поселения.

В Куликовском поселении  ликвидирована  несанкционированная  свалка в с. Куликовка Вторая и отведено место под площадку для временного хранения ТБО.

Основные направления развития инженерной инфраструктуры Куликовского сельского поселения включают проектные предложения по:

- организации систем водоснабжения, водоотведения территории сельского поселения;

- организации систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения территории сельского поселения;

- организации системы связи на территории сельского поселения;

- организации системы поверхностного стока на территории сельского поселения;

- использованию локальных систем инженерных объектов;

- высвобождению территорий инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок до 2032 г., её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития Вязовского сельского поселения, привлекательности его для инвестиций.

Инженерная инфраструктура сельских поселений, независимо от формы собственности, вследствие значительного износа и отсутствия на селе служб по эксплуатации и развитию, требует привлечения значительных средств.

С целью сдерживания дальнейшего отставания сельских поселений от городских по уровню и условиям жизнедеятельности в Лебедянском районе в целом, необходима государственная поддержка системы развития инженерного обустройства сельских поселений.

Основными задачами развития инженерных систем Куликовского сельского поселения Лебедянского района должны стать:

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- достаточное и бесперебойное теплоснабжение объектов жилищно-коммунального комплекса сельского поселения;

- 100% водоснабжение населения сельского поселения водой питьевого качества;

- 100% обеспечение населения сельского поселения канализацией и очисткой сточных вод до нормативных требований;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры сельского поселения на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети.

Учитывая увеличение энергопотребления необходимо выполнить расширение и реконструкцию существующих ПС за счет установки вторых трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях и замены существующих трансформаторов на более мощные, а также сооружения новых питающих линий электропередач. Реконструкции подлежат также ПС, требующие изменения схемы присоединения к энергосистеме с целью приведения их в соответствие с директивными материалами.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потери мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

Осуществление данных мероприятий позволит снизить потери электроэнергии в распределительных сетях.

Схема сети 35-10 кВ определена в процессе решения основных вопросов, позволяющих:

- повысить надежность электроснабжения потребителей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора;

- обеспечить электроснабжение новых потребителей.

Биоэнергетика выгодно отличается от других нетрадиционных источников непрерывностью процесса поступления биоресурсов (бытовые отходы, навоз, канализационные стоки, отходы перерабатывающей промышленности и т.д.). Часть биоресурса имеет сезонный характер поступления (сорняки и ботва сельскохозяйственной продукции, отходы перерабатывающей промышленности). Биогазовые установки являются «активно чистыми», т.к. устраняют экологическую опасность своих первичных источников энергии, получаемых от многих вредных для окружающей среды продуктов жизнедеятельности и производств.

Основные мероприятия, направленные на повышение надежности газораспределительной системы Куликовского сельского поселения на расчетный срок:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- проводить газификацию новых микрорайонов массовой застройки;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села в соответствии с областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года»;

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

- оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- частичная замена природного газа на биогаз.

2.7 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка территории производится по двум группам факторов – природным и антропогенным. К природным относятся: инженерно-геологические, почвенно-растительные, климатические условия, водные и минерально-сырьевые ресурсы. К антропогенным факторам относятся: обеспеченность территории транспортными и  инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортная доступность основных промышленных, административных и культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования охраны природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

Основные направления охраны окружающей природной среды Куликовского сельского поселения включают:

- прогноз изменения состояния окружающей природной среды в результате реализации градостроительного плана на основе покомпонентной оценки перспективного состояния окружающей природной среды;

- специальные мероприятия, в том числе мероприятия по:

- охране атмосферного воздуха, включая мероприятия по предотвращению формирования и ликвидации зон загазованности вдоль магистральных улиц;

- защите от шума;

- инженерной защите территории;

- охране почв;

- созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов;

- охране поверхностных вод;

- защите жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, от ионизирующих излучений, от вибрации и инфразвука.

К основным природоохранным мероприятиям относятся устранение или максимальное снижение влияния отрицательных факторов урбанизации на жизнь населения. В этой связи важнейшими элементами охраны и связанными с ними мероприятиями в условиях поселения являются:

  - регулирование использования лесов рекреационной зоны;

  - воздушный бассейн и меры по сокращению выбросов;

  - водный бассейн и меры по снижению загрязнения поверхностных и подземных вод.

Охрана подземных вод хозяйственно-бытового назначения  должна осуществляться по двум направлениям: недопущения истощения природных ресурсов и защита их от загрязнения. Предотвращение истощения запасов подземных вод требует установления контроля за количеством отбираемой воды. Защита от загрязнения водных ресурсов обеспечивается специальными инженерно-техническими мероприятиями, соблюдением охранных зон в соответствии с СанПиН 2.1.5 980-00, а также  «Гигиеническим требованиям к охране подземных вод от загрязнения» СП 22.1.5 1059-01.

Основные природоохранные мероприятия, предусмотренные генпланом на территории сельского поселения следующие:

- защита от деградации и регенерация существующих зеленых насаждений общего пользования, охраняемых природных ландшафтов; озеленение, благоустройство;

- формирование системы рекреационных зон; реабилитация и создание крупных парков (как площадных ареалов экологического каркаса) взамен стареющих и утраченных, особенно в районах новой застройки; сохранение и создание новых озелененных территорий общего пользования (бульваров, скверов) и специального назначения (защитных полос вдоль техзон коммуникаций);

- рекультивация и реабилитация нарушенных хозяйственной деятельностью территорий и включение их в экологический каркас;

- трассирование новых и расширение существующих транспортных магистралей, совершенствование организации движения транспорта, способствующее уменьшению концентрации выхлопных автомобильных газов и шумового загрязнения;

- проведение мероприятий, направленных на борьбу с негативными природными и техногенными процессами, вызывающими развитие овражной сети.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах существующих границ населенных пунктов, а также реабилитация, повышение устойчивости экосистем, сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных зеленых массивов.

Для достижения экологического равновесия необходимо выполнять следующие условия:

- воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающих их баланс на уровне межрайонных взаимодействий;

- соответствие геохимической активности ландшафтов масштабам производственных и коммунально-бытовых загрязнений окружающей среды;

- соответствие биохимической активности экосистемы уровню антропогенных нагрузок;

- соответствие уровня физической устойчивости ландшафтов силе воздействия транспортных, инженерных, рекреационных и других антропогенных нагрузок.

Оптимальная структура агроландшафта, построенная с учетом современных достижений геоморфологии и земледельческой науки, позволит в расчетной перспективе 10-15 лет:

- затормозить и минимизировать негативные процессы плоскостного и линейного смыва, переуплотнения почв и падение плодородия почв;

- улучшить микроклимат сельскохозяйственных угодий;

- повысить урожайность;

- сохранить биоразнообразие за счет формирования дополнительных ремизов (стаций переживания) для животных и птиц;

- улучшить качество воды в водоемах региона.

На обрабатываемых землях для создания оптимальной структуры агроландшафта предлагается:

- дифференцированное использование земель в зависимости от пораженности их эрозией;

- прекращение распашки ниже главной линии уступа водораздела;

- проведение внутриполевой организации территории, с дроблением полей на несколько рабочих участков посредством выращивания более густой системы защитных лесополос.

На водораздельных равнинных участках и слабопологих склонах в целях защиты пахотных земель от ветровой эрозии, засухи и суховеев целесообразно создавать полезащитные ветроломные лесные полосы из долговечных и устойчивых в местных условиях пород, формирующих достаточно ветропроницаемые конструкции.

На землях подверженных водной эрозии и на эрозионноопасных землях ведущими элементами являются размещаемые поперек линий стока лесные полосы, которые в  целях более полного поглощения поверхностного стока совмещают с валами и канавами. На ложбинистых склонах по нижней опушке лесополос или в нижнем междурядье устраивают прерывистую канаву с валом, доводя рабочую отметку валов до уровня межложбинных повышений. По верхней опушке лесополос уничтожают напаши, и устраивают распылители стока. Такие рубежи предлагается размещать поперек склонов, примерно по контуру горизонталей следующими способами: на склонах с прямым поперечным профилем — параллельно-прямолинейно; на склонах собирающего и рассеивающего типа с субпараллельными горизонталями — параллельно контурно-прямолинейно или параллельно-контурно. В отдельных случаях с неравномерным расстоянием между горизонталями допускается контурно-непараллельное размещение со спрямлением на ложбинах.

Особой защиты требуют элементы балок и суходолов. Необходимы насаждения вдоль бровок балок, где есть угроза размыва берегов, ажурной, а по ложбинам стока — плотной конструкции. Приовражные лесополосы следует формировать вдоль бровок крупных оврагов, не подлежащих выполаживанию или облесению.

2.8 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Комплексное благоустройство имеет целью создание эстетики гармоничной, выразительной и безопасной среды жизнедеятельности средствами цветового и архитектурного решения сельского пространства и инженерных мер.

Основные направления генерального плана Куликовского сельского поселения предусматривают:

- введение цвета и элементов благоустройства в массовую застройку; в части цветового решения формирование цветовых ансамблей наиболее крупных зданий, цветовое зонирование, гармонизация природного и производственно-складского ландшафтов;

- в архитектурном освещении – световое решение пешеходных зон, маршрутов интенсивного пешеходного движения; световое акцентирование природно-ландшафтного каркаса сельского поселения;

- в комплексной ландшафтной и дизайнерской организации сельского пространства – архитектурно-дизайнерское обустройство улиц, общественных и пешеходных зон; ансамблей открытых зеленых пространств и производственных территорий.

В рамках мероприятий по комплексному благоустройству территории сельского поселения проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство улично-дорожной сети сельских поселений и содержание их в нормативном состоянии;

- строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений клубного типа, а также спортивные сооружения и площадки);

- водоснабжение сельских населенных пунктов и управление системой водоснабжения;

- инженерную подготовку строительной площадки для массовой жилищной застройки;

- благоустройство территорий (озеленение, обеспечение чистоты и порядка, уличного освещения).

Также при последующих стадиях проектирования предусмотреть инженерно-геологические и гидрологические изыскания.

2.9 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Сохранение объекта культурного наследия – это, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном федеральным законодательством, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Предметом археологического наследия являются археологические памятники - недвижимые и движимые объекты, частично или полностью скрытые в земле или под водой, связанные с жизнедеятельностью человека прошлых эпох и несущие в себе историческую и культурную информацию.

Памятники археологии подразделяются на следующие виды:

- объекты жилого характера: древние города, городища, селища, стоянки, убежища, жилища, архитектурно-археологические объекты, их культурные слои;

- объекты фортификационного характера: валы, рвы, остатки древних башен;

- объекты религиозного характера: святилища, зольники, жертвенники, места совершения обрядов и иные культовые сооружения;

- объекты погребального характера: курганы, курганные группы, грунтовые могильники, отдельные погребения, некрополи, мавзолеи и другие наземные могильники, в настоящее время скрытые под землей;

- каменные кресты, культовые камни, каменные изваяния, наскальные изображения, пещерная живопись, клады;

- объекты хозяйственного характера: следы добывающих и обрабатывающих производств, мастерские, ирригационные сооружения, следы древних дорог, отдельные гончарные и металлургические горны, пункты древней металлургии;

- культурные слои в пределах исторических поселений;

- отдельные находки археологических предметов и места их обнаружения.

Объекты археологического наследия находятся в государственной собственности. Движимые объекты археологического наследия, найденные на территории области, могут находиться исключительно в государственной собственности и подлежат хранению в государственных музеях области.

Территория, на которой располагаются охраняемые государством объекты археологического наследия, относится к землям историко-культурного назначения с соответствующим внесением изменений в земельный и градостроительный кадастры.

На объектах археологического наследия и их охранных зонах допускаются лишь такие виды деятельности, которые не могут привести к нарушению сохранности и целостности памятника, изменению его внешнего облика, расхищению содержащихся в нем археологических предметов и не противоречат установленному для памятника режиму охраны.

Финансирование охранных мероприятий, включая историко-культурную экспертизу, осуществляется за счет заказчика-застройщика по землеустроительным, земляным, строительным, мелиоративным, хозяйственным и иным работам.

Восстановление объекта археологического наследия, его охранной зоны и возмещение стоимости мероприятий по его сохранению не освобождают виновных лиц от административной и уголовной ответственности.

Самовольные раскопки объектов археологического наследия без Открытого листа или объектов археологического наследия, не предусмотренных этим документом, рассматриваются как умышленное уничтожение или порча объектов культурного наследия.

Продажа, скупка, передача, хранение археологических предметов являются незаконными. Виновные в этом лица подлежат привлечению к уголовной или административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области.

Обязательно согласование с органом охраны памятников области при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия Липецкой области подвергаются активному разрушительному антропогенному (хозяйственная деятельность человека) и природному (оползни, оврагообразование, речная эрозия) воздействию.

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников как федерального, так и регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

Достопримечательные места, представляющие собой целостные историко-культурные и природные комплексы, могут быть рекомендованы к постановке на учет в качестве историко-культурных заповедников регионального или местного значения.

Требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

- Снос, перемещение объектов культурного наследия запрещены.

- Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия.

- Согласование проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Лебедянского района с органом охраны объектов культурного наследия Липецкой области.

- Работы по сохранению объектов культурного наследия производятся при наличии разрешительной документации, выдаваемой органом охраны объектов культурного наследия Липецкой области.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- Установление границ территории объектов культурного наследия,

- Включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия района, включенных в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

- Проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия.

- Включение объектов культурного наследия района  в туристические маршруты.

Объекты культурного наследия Лебедянского района Липецкой области представлены памятниками архитектуры, истории, археологии. В настоящее время идет работа по выявлению, изучению и учету памятных мест и памятников с целью обновления существующего Реестра памятников.

Археологическое наследие Лебедянского района достаточно богато. На государственном учете как вновь выявленные объекты стоят 15 объектов археологии. Архивные сведения содержат информацию еще о 75 объектах археологии.

Для территорий сосредоточения памятников археологии устанавливается режим использования территории на основании Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», дающих общие обязательные ограничения. Степень и виды ограничений зависят от категории историко-культурного значения объектов культурного наследия и определяются соответствующими статьями Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Сельское поселение Куликовский сельсовет Лебедянскго муниципального района имеет богатый историко-культурный потенциал: природная среда, историко-культурные достопримечательности. В с. Донские Избищи расположен Храм Боголюбский 1868 г.

На территории Куликовского сельского поселения имеются и выявлены объекты культурного наследия (памятники архитектуры и археологии), которые приведены в таблицах.

Список выявленных объектов культурного наследия                     (памятников архитектуры) на территории Куликовского сельского поселения Лебедянского района.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Основание | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Храм Боголюбский | 1868 г. | Приказ Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области № 18 от 15.06.2002 г. | с. Донские Избищи |

Список объектов археологического наследия                                                           Куликовского сельского поселения Лебедянского района

| № на схеме | Наименование памятника | Основание | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Куликовка 1 поселение | Атаманиченко Н.Д. Отчет о проведении археологической разведки в бассейне реки Павелка Лебедянского района Липецкой области в 1996 году. Липецк, 1997. // Архив… Н-49 | Каменный век, XVII-XIХ вв. |
| 2 | Куликовка 2 поселение | Атаманиченко Н.Д. Отчет о проведении археологической разведки в бассейне реки Павелка Лебедянского района Липецкой области в 1996 году. Липецк, 1997. // Архив… Н-49 | Каменный век |

2.10 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по территориальному планированию Куликовского сельского поселения осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Расчетный срок генерального плана - 2031 год. Численность населения на расчётный срок определена – 861 чел. Первая очередь строительства – 2016 год при расчётной численности населения – 815 чел.

Развитие планировочной организации территории сельского поселения в период первой очереди строительства предусматривает:

- Необходимо провести  работу по территориальному планированию сельского поселения, изготовление картографического материала.

- отселение из аварийного жилого фонда, жилого фонда, попавшего в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным  и типовым проектам жилых домов различной этажности (средне- и малоэтажных);

- использование внутренних территориальных резервов для освоения их под малоэтажное строительство;

- размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме  необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация зеленых насаждений и благоустройство территорий, озеленение санитарно-защитных зон, балок и оврагов;

- формирование рекреационных  зон;

- совершенствование транспортной сети.

Развитие планировочной организации территории сельского поселения на расчетный срок предусматривает:

- освоение под новое малоэтажное жилищное строительство свободных от застройки территорий за счет активного вовлечения жителей сельского поселения в реализацию областных целевых жилищных программ: «Свой Дом»

- развитие основных элементов планировочной структуры сельского поселения: планировочных центров и осей, узлов планировочного каркаса;

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей;

- реконструкция и совершенствование инженерной инфраструктуры.

### Развитие в поселении современного туристского бизнеса и рекреации повлечет формирование сопутствующей инфраструктуры и услуг (ресторанный, гостиничный бизнес, автоперевозки, производство сувенирной продукции).

### Развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения (предприятия общественного питания, сервисного обслуживания автотранспорта, в том числе большегрузного)

- Выделение на территории поселения  инвестиционно привлекательных площадок для развития промышленных предприятий и АПК.

- Увеличение земель населенных пунктов: с. Куликовка 2-ая, с. Донские Избищи будет происходить за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Территориальное развитие остальных населенных пунктов происходит в существующих границах.

Мероприятия по реализации и совершенствованию планировочного каркаса и стратегии развития территории Куликовского сельского поселения обеспечиваются системой мер, основными из которых должны стать установление градостроительных ограничений, определение состава и направленности целевых программ.

Градостроительные ограничения представлены в форме режимов использования территории, требований, конкретных ограничений и рекомендаций.

Градостроительные ограничения на муниципальном уровне претворяются в систему градостроительных регламентов устанавливаемых правилами землепользования и застройки.

Градостроительные требования и ограничения не затрагивают правила, регулирующие рынок земли и недвижимости, форм собственности, аренды и купли-продажи.

В условиях рыночной экономики их установление и контроль соблюдения органами государственной власти необходимы для поддержания допустимого состояния и использования территории, ресурсной обеспеченности осуществляемых на этой территории видов деятельности, защите природной и историко-культурной среды.

Установленные в данной работе градостроительные требования и ограничения базируются на положениях нормативных правовых документов федерального и областного уровней, должны действовать в сочетании со специальными техническими регламентами.